## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
Tradución: Prof. Mitk'El B. Santiago-Berríos – Universidad Metropolitana (Puerto Rico)

## Slide 2: Unidad 1 Seguridad y el Medio Ambiente
Conferencia 1
Aspectos Generales de Seguridad, la Seguridad y las Preocupaciones Ambientales

## Slide 3
Conciencia colectiva sobre Seguridad
Seguridad en Reacciones Químicas
Seguridad en el uso de Gases
Seguridad Biológica
Seguridad en los Nanomateriales
Seguridad en el Área de Energía
Preocupaciones sobre el Ambiente
Contenido

## Slide 4: Concencia colectiva sobre Seguridad
¡Un ambiente de laboratorio seguro comienza contigo!

## Slide 5: Equipo de Seguridad Personal Básico
Un equipo de protección personal incluye gafas de seguridad, guantes y batas de laboratorio que deben ser utilizados en TODO momento.
El entrenamiento sobre prácticas de laboratorio debe ser aplicado con toda la seriedad que corresponde y asegurarse que sean aplicados en el área de trabajo eficientemente.

## Slide 6: Seguridad en las Facilidades
Los siguientes equipos deben ser encontrados en el área del laboratorio:
  Un equipo de Primeros Auxilios que incluyan un gel de gluconato de calcio
  Extinguidores de Fuego
  Duchas de seguridad
  Estaciones de Lavado de Ojos
  “Kits” de recogido y limpieza de derrames químicos
Estos materiales deben ser colocados en un lugar de fácil acceso e identificados en el laboratorio en caso de una emergencia donde se necesiten.

## Slide 7: Algunos de los Equipos Básicos de Seguridad

## Slide 8: Materiales
Muchos de los químicos (líquidos, gases, sólidos) que se utilizan en la nanosíntesis son peligrosos;
  Tóxicos
  Corrosivos
  Irritantes
  Inflamables
  Pirofóricos
  Explosivos
  Asfixiantes

## Slide 9: El “Right to Know Act” (La ley del Derecho a Conocer)
Las industrias que suplen materiales deben proveer información de seguridad que se conocen como “Material Safety Data Sheet” (MSDS)
  Como resultado de la ley de “Right to Know Act” las hojas del MSDS tienen que estar disponibles en el lugar donde se utilizan.

## Slide 10: MSDS

## Slide 11: Información Básica en los MSDS
Identificación del Reactivo
  Nombre del compuesto: el nombre químico y el común
  Composición/información sobre los ingredientes que lo forman
Identificación de Peligrosidades
  Salud
  Inflamabilidad
  Clasificación de Reactividad
  Reactividad al Contacto (advertencias adicionales)
Límites de Exposición
  Límites de exposición permitido
  Valor de límite umbral
Almacenaje y Manejo
Equipo de Protección Personal (PPE, por sus siglas en inglés)
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10099#1910.1200(g)

## Slide 12: Continuación sobre la Información Básica en los MSDS
Requerimientos sobre equipo preventivo en el manejo y el uso en las facilidades
Control sobre la limpieza y exposición de derrames y fugas (Primeros Auxilios)
Propiedades Físicas y Químicas
Estabilidad y Reactividad
  Materiales incompatibles
Información Toxicológica
Información Ecológica
Consideraciones sobre la Disposición de Desperdicios
Información sobre el transporte
Información sobre Regulaciones Adicionales
http://www.osha.gov/pls/oshaweb/owadisp.show_document?p_table=STANDARDS&p_id=10099#1910.1200(g)

## Slide 13: Terminología de Impacto
Interacciones adversas con materiales han sido definidas previamente. Las siguientes páginas resumirán este vocabulario para ayudar a entender la documentación de seguridad que aparece en la literatura.

## Slide 14: Irritante
Una sustancia química que causa inflamación reversible al tejido orgánico en el sitio de contacto.
Las sustancias irritantes pueden afectar la piel, ojos, membranas mucosas y/o el tracto respiratorio.
La exposición a sustancias irritantes puede no causar una inflamación instantánea.

## Slide 15: Mutágeno
Cualquier sustancia que puede causar un aumento en la rapidez de cambio de genes.
Mutaciones pueden pasar de una célula a otra en el momento que se reproducen.
Estas líneas de células que contienen mutaciones pueden resultar en el crecimiento de tumores y en cáncer.

## Slide 16: Teratógeno
Cualquier tipo de sustancia que previene el crecimiento normal de un embrión.
Los virus, radiación y sustancias químicas pueden ser teratógenos.
Teratógenos pueden hacer daño al sistema reproductivo y al sistema endócrino.

## Slide 17: Carcinógenos
Una sustancia que causa la proliferación incontrolada de células en un tejido.
Algunos carcinógenos pueden ser mutágenos o teratógenos.

## Slide 18: Sensibilizadores
Una sustancia química que puede causar que una persona desarrolle una reacción alérgica luego de varias exposiciones.
Hipersensibilidad Química es el término que se utiliza para describir la condición de ser expuesto a un sensibilizador.

## Slide 19: Gabinetes de Almacenaje de Sustancias Químicas

## Slide 20: Compatibilidad Química
Aunque algunos materiales pueden ser considerados como seguros, pueden ser considerados como peligrosos, si se combinan con otro tipos de materiales o si sus propiedades pueden cambiar si hay algún cambio en tamaño.
Es importante entender la compatibilidad química y a que nivel de exposición al material es considerado seguro.

## Slide 21: Disposición de Desperdicios Químicos
El nombre completo de la sustancia química debe ser escrito en una etiqueta así como sus proporciones relativas.

## Slide 22: Disposición de Desperdicios Químicos
La etiqueta debe ser llenada correctamente y colocada sobre la etiqueta original del envase para evitar que ocurran mezclas innecesarias.
El envase que se utilizará para desperdicios debe ser lavado al menos tres veces con agua deionizada.
La tapa del envase debe ser sustituida por una tapa ventilada para que no haya ningún tipo de presión debido a la formación de gases, evitando que ocurra una explosión.

## Slide 23: Disposición de Desperdicios Químicos
El envase de desperdicios debe ser colocado en un envase secundario.
Esto previene de serios daños en el evento que el envase se rompa y ocurra un derrame.
Ácidos, bases y disolventes deben tener un envase secundario en TODO momento.

## Slide 24: Disposición de Desperdicios en el Estado Sólido
Cristal roto y algún otro tipo de material en el estado sólido deben ser colocados en un envase provisto para ese tipo de material.
Residuos de materiales en el estado sólido deben ser recogidos, guardados y dispuestos de forma correcta.

## Slide 25: Contenido
Conciencia colectiva sobre Seguridad
Seguridad en Reacciones Químicas
Seguridad en el uso de Gases
Seguridad Biológica
Seguridad en los Nanomateriales
Seguridad en el Área de Energía
Preocupaciones sobre el Ambiente

## Slide 26: Guías de seguridad cuando se trabaja en el Banco de Trabajo
Utilice gafas de seguridad en todo momento.
Escudo de cara, batas de laboratorio y guantes de nitrilo deben ser utilizados en caso de que se esté trabajando con sustancias corrosivas.
Mantenga los ácidos, bases y disolventes en áreas de almacenaje diferentes.

## Slide 27: Ropa de Seguridad para trabajar en el Banco de Trabajo
Escudo de Cara
Guantes de Nitrilo
Bata de laboratorio o Delantal

## Slide 28: Guías de Seguridad
Siempre agregue la sustancia química al agua, no de forma inversa.
Descarte soluciones químicas utilizadas en el envase de desperdicios de plástico correspondiente.
Antes de utilizar un envase de desperdicio nuevo, asegúrese de que haya sido enjuagado tres veces con agua deionizada.

## Slide 29: Materiales Corrosivos
Ácidos y bases fuertes son corrosivos fuertes y potencialmente causan quemaduras serias y daños a los ojos.
Corrosivos puede ser ácidos o básicos e incluyen, pero no son limitados a:
  Ácido hidrofluórico (extremadamente peligroso)
  Ácido sulfúrico
  Ácido nítrico
  Ácido hidroclórico
  Hidróxido de sodio
  Hidróxido de amonio

## Slide 30: pH
Es la medida de la concentración de H+ en solución.
Es el negativo del log10 de la concentración de H+
pH = -log [H+] = log (1/[H+])
Hay un cambio en el orden de magnitud para cada valor en la escala de pH.
Brow, T. LeMay, H. Chemistry The Central Science. New Jersey 1988

## Slide 31: Escala de pH
http://www.fst.vt.edu/extension/valueadded/pH.html

## Slide 32: Ácidos
Compuestos que pueden aumentar la concentración de hidronio en una solución acuosa.
Una sustancia con un pH menor de 7 es considerado como un ácido.
La definición de ácido de BrØnsted-Lowery nos dice que un ácido es una sustancia que es capaz de donar un protón.
Brow, T. LeMay, H. Chemistry The Central Science. New Jersey 1988

## Slide 33: Ácidos
Cuando cloruro de hidrógeno (HCl) gaseoso es disuelto en agua, se disocia en H+ y Cl-
HCl (g) → H+ (aq) + Cl- (aq)
Algunos ácidos como ácido sulfúrico son líquidos. Disolver H2SO4 en agua se puede disociar en 2H+ y SO42-
H2SO4 (l) → H+ (aq) + HSO4- (aq)
HSO4- (aq) → H+ (aq) + SO4- (aq)
Brow, T. LeMay, H. Chemistry The Central Science. New Jersey 1988
H2O
H2O
H2O

## Slide 34: Ácido hidrofluorico (HF)
HF es utilizado comúnmente para fucionalizar y/o limpiar dióxido de silicio (ej. Cristal) durante nanofabricación.
  Debe ser guardado y dispuesto en envases de plástico.
Si una exposición ocurriese, HF reacciona violentamente con el calcio del cuerpo y daña las terminaciones del sistema nervioso.

## Slide 35: Exposición al ácido hidrofluórico
En el evento de exposición a HF, lave el área con agua y aplique el gel de gluconato de calcio, que se coloca cercano al banco de trabajo.
Exposición requiere una visita al hospital.

## Slide 36: Gel de Gluconato de Calcio

## Slide 37: Bases
Sustancias que aumentan la concentración de iones de OH- en soluciones acuosas.
Cualquier tipo de sustancia con un pH mayor de 7 es considerado como una base.
Según la definición ácido-base de BrØnsted-Lowery una base es una sustancia que es capaz de aceptar un protón.
Brow, T. LeMay, H. Chemistry The Central Science. New Jersey 1988

## Slide 38: Bases
Algunas bases consisten de compuestos iónicos como NaOH, que se disocian en agua formando Na+ y OH-:
NaOH (s) → Na+ (aq) + OH- (aq)
Algunas bases como amoniaco (NH3) son bases, aún cuando OH- no se encuentre presente:
NH3 (g) + H2O (l) → NH4+ (aq) + OH- (aq)
Debido a que el amoniaco aumenta la concentración de OH- en una solución acuosa, es una base. Una solución acuosa de hidróxido de amonio (NH4OH), nos recuerda que es una base.
Brow, T. LeMay, H. Chemistry The Central Science. New Jersey 1988
H2O
H2O

## Slide 39: Disolvente
Es un compuesto que al combinarse con otro forma una sola fase, lo que llamamos una solución.
Una sustancia en la cual un soluto se disuelve.
Los disolventes se almacenan en lugares comunes. Deben ser manejados con cuidado, debido a que muchos son inflamables, volátiles y son potencialmente explosivos.

## Slide 40: Disolventes
Algunos disolventes comunes
  Agua deionizada (DI)
  Acetona
  Isopropanol (IPA)
  Tricloroetileno (TCE)
  Acetato metil glicol de etileno éter (EGMEA)

## Slide 41: Agua Deionizada
Agua DI es agua ultra purificada utilizando nanotecnología
  Una serie de resinas de intercambio iónico se utilizan para remover sales electroactivos que se encuentran en el agua potable.
El agua es transformado de un medio conductivo a un medio que demuestra resistencia eléctrica. Su resistividad es de 18 megaohm-cm a 25 °C.
Agua DI se considera como un disolvente universal, es decir, muchos solutos pueden ser disueltos en el.

## Slide 42: Agua Deionizada
La pureza del agua DI se mantiene asegurando que la resistividad se mantenga relativamente constante a 18MΩ-cm.
El agua DI utilizado en nanotecnología se le nombra como el agua 18 mega-ohm.
Es importante recordar que el agua DI es el resultado de un proceso químico. Se debe manejar con cuidado como cualquier reactivo que se encuentre en el “cleanroom” (cuarto limpio)
  El ingerir agua DI resultará que las sales salgan del cuerpo, lo cual resultaría fatal.

## Slide 43: Acetona
Químicamente clasificada como una cetona
Es un disolvente de limpieza de propósito general
Es un limpiador orgánico
Extremadamente volátil
Inflamable
Irritante

## Slide 44: Acetona
Si inhala vapores, el tracto respiratorio se verá afectado y los síntomas van desde tos, mareos hasta dolor de cabeza.
Exposición a altas concentraciones de vapores puede causar narcosis y desmayos.
Exposición prolongada puede causar daño al sistema nervioso central, hígado y a los riñones.

## Slide 45: Isopropanol (IPA)
Químicamente clasificado como un alcohol
Es un disolvente de limpieza de propósito general
Es un limpiador orgánico
Extremadamente volátil
Inflamable
Irritante

## Slide 46: Isopropanol (IPA)
Si inhala vapores, el tracto respiratorio se verá afectado y los síntomas van desde tos, mareos hasta dolor de cabeza.
Exposición a altas concentraciones de vapores puede causar narcosis y desmayos.
Exposición prolongada puede causar daño al sistema nervioso central.

## Slide 47: Tricloroetileno (TCE)
Químicamente clasificado como un hidrocarburo clorinado
Es un disolvente de limpieza para propósitos generales
No es inflamable
Carcinógeno

## Slide 48: Tricloroetileno (TCE)
Si inhala vapores, el tracto respiratorio se verá irritado e inflamado.
Exposición a altas concentraciones de vapores puede causar daños al sistema nervioso central, confusión mental, euforia y la muerte.
Exposición prolongada puede causar problemas al corazón, pulmones y riñones. También puede causar cáncer.

## Slide 49: Acetato metil glicol de etileno éter (EGMEA)
Químicamente clasificado como un éter
Es un disolvente para disolver resinas
Inflamable
Irritante
Teratógeno

## Slide 50: Acetato metil glicol de etileno éter (EGMEA)
Irritante al sistema respiratorio y al sistema nervioso.
Puede causar defectos de nacimiento y a los embriones
  Causa mutaciones a los órganos reproductivos.
Exposición prolongada causa daño al hígado, testículos, riñones y a la médula ósea.

## Slide 51: Ejemplo de una Reacción simple tipo “Wet Chemistry”
Limpieza utilizando una solución Piraña
Una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno a una razón de 70:30 reacciona vigorosamente desalojando material orgánico e inorgánico de la superficie de un sustrato.
  Disuelve efectivamente compuestos orgánicos
Cuando se mezclan estas dos sustancias, una reacción exotérmica ocurre elevando la temperatura de 110 °C a 130 °C.

## Slide 52: Ejemplo de una Reacción simple tipo “Wet Chemistry”
Cuando es colocado en un contenedor cerrado, vapores pueden acumularse de modo tal que el potencial de una explosión es alta.
Debido a este potencial de peligro, su uso es restringido a miembros del staff solamente.