## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
Tradución: Prof. Mitk'El B. Santiago-Berríos – Universidad Metropolitana (Puerto Rico)

## Slide 2: Unidad 1 Seguridad y el Medio Ambiente
Conferencia 2
Seguridad en el Uso de los Gases, Seguridad Biológica, y Seguridad en los Nanomateriales

## Slide 3: Contenido
Conciencia colectiva sobre Seguridad
Seguridad en Reacciones Químicas
Seguridad en el uso de Gases
Seguridad Biológica
Seguridad en los Nanomateriales
Seguridad en el Área de Energía
Preocupaciones sobre el Ambiente

## Slide 4: Preocupaciones en el manejo general de gases
Generalmente, los gases se utilizan en la nanofabricación y en síntesis. Se encuentran almacenados en tanques de acero pesado y bajo a altas presiones.
  Si la válvula del cilindro se daña, el cilindro puede salir disparado como si fuese un cohete.
Los cilindros son pesados y pueden causar daño físico si una persona lo deja caer.

## Slide 5: Preocupaciones en el manejo general de gases
Los cilindros pueden contener gases que presenten un peligro a la salud. Estos cilindros deben ser almacenados en gabinetes de escape que está equipados con alarmas mientras se utilizan.

## Slide 6: Gabinete de Gas con Válvula de Escape

## Slide 7: Almacenaje de Cilindros
Cuando son almacenados, los cilindros de gas, deben ser amarrados a un soporte.

## Slide 8: Transportando cilindros de gas
Cuando son transportados, los cilindros deben ser equipados con un cubridor de válvula y transportados en un carro de seguridad.
Carro de seguridad
Amarre de seguridad
Cubridor de válvula

## Slide 9: Preocupaciones generales de los gases
Sistemas de alarma para gases tóxicos deben ser instalados donde estos tipos de gases se utilizan.
Estas alarmas deben ser calibradas de modo tal que suenen aún cuando los vapores químicos son muy por debajo de los niveles peligrosos de exposición.
Si una alarma suena, haga lo necesario para salir del laboratorio inmediatamente.

## Slide 10: Alarma de gas tóxico y luz estroboscópica

## Slide 11: Materiales Pirofóricos
Son materiales que se prenden en fuego al contacto con el aire a, o por debajo de 54.4 °C (130 °F)
Materiales pirofóricos comunes que se utilizan en la nanofabricacion son:
  Silano (SiH4)
  Disilano (Si2H6)
  Fosfina (PH3)
  Diborano (B2H6)

## Slide 12: Silano
Es un gas incoloro que se utiliza como una fuente de silicio en diversos procesos de fabricación.
Silano se descompone rápidamente a presión atmosférica:
SiH4 (g)  Si (g) + 2H2 (g)
Materiales que contienen silanos reaccionan con oxígeno atmosférico, mediante una reacción redox muy energética forman óxido de silicio y agua:
Si (g) + O2 (g)  SiO2 (s) 2H2 (g) + O2 (g)  2H2O (g)
Oxidado Reducido
Oxidado Reducido

## Slide 13: Fosfina
Una de las sustancias más tóxicas que se utilizan en la fabricación. Es un gas incoloro y con un olor a pescado podrido.
  Utilizado como agente dopante durante la implantación de un ion.
Como los silanos, es pirofórico.
Si se inhala la fosfina puede causar:
  Tos, nausea, sensación de quemaduras en el diafragma, diarreas, dolores abdominales, dolor de cabeza, mareos, daño en el sistema nervioso central, dolor y pecho apretado, temblores, falta de aliento, vómitos y convulsiones.

## Slide 14: Asfixiantes
Gases inertes como nitrógeno pueden ser un peligro.
El gas de nitrógeno es considerado como un asfixiante, debido a que desplaza o diluye al oxígeno en ambientes de espacio confinado.
Si se inhala en cantidades grandes, asfixia puede ocurrir incluso la muerte.

## Slide 15: Preocupaciones en el Uso de los Gases
Algunos productos secundarios gaseosos son peligrosos y no deben ser descartados en el ambiente.
Una solución común es limpiar o recoger este producto secundario.
Esta sección estudiará los métodos comunes para limpiar productos secundarios gaseosos.

## Slide 16: Preocupaciones Ambientales
Depuradores húmedos
  Utiliza disolventes para absorber sustancias químicas que se encuentran en una mezcla gaseosa y/o mezcla líquida.
  Estas sustancias químicas pueden ser recicladas o reutilizadas dependiendo del proceso que se utilice.
  Un problema que surge es como descartar y monitorear el material reactivo.
  Hay varios depuradores en el mercado hoy día.

## Slide 17: Depurador Básico
Entrada de gas contaminado
Bomba de corrosivo
nominal
Depurador 1
Depurador 2
Abanico
Hacia la Atmósfera

## Slide 18: Depurador
Depurador de torre de aerosol húmedo
  Utiliza un método de mezcla para eliminar contaminantes.
  Es capaz de remover materia orgánica, inorgánica y particulado
  Es capaz de reciclar disolventes.
http://www.epa.gov/eogapti1/module6/matter/control/control.htm

## Slide 19: Depuradores
Depuradores húmedos “Spray-tower”
  ¿Cómo trabajan?
    Mezclan el disolvente con el gas a ser purificado.
    El gas fluye hacia arriba hacia los cables.
    Estos cables condensan el vapor a líquido.
    Este líquido es depositado en el fondo del envase.
    Este remanente es procesado o removido.

## Slide 20: Depuradores
Depuradores “Spray-tower”
Ventajas
Poca pérdida de presión.
Puede manejar con particulado inflamable y explosivo con poco riesgo.
Aquellos depuradores construidos con plástico reforzado con fibra de vidrio permiten operación en ambientes altamente corrosivos.
Su costo es relativamente barato
Fácil de conectar.
Requiere poco espacio.
Habilidad de recolectar PM como también gases.
Desventajas
Pueden crear un problema para la disposición de agua o líquido.
El desperdicio siempre estará húmedo.
Baja eficiencia en la transferencia de material de baja masa.
Relativamente ineficiente removiendo particulado fino.
Es sensitivo a cambios de temperatura
Tiene un alto costo operativo.

## Slide 21: Depuradores
Depurador de condensación
  Este depurador opera de forma tal que convierte el particulado en un tamaño más grande.
  Utilizado mayormente para particulado fino.

## Slide 22: Depurador de condensación
Ventajas
Puede ser utilizado con particulado inflamable y explosivo con riesgo mínimo.
Puede trabajar con particulado fino.
Su eficiencia de colección puede variar.
Gases y particulado corrosivo pueden ser neutralizados.
Desventajas
El líquido que se utiliza puede causar contaminación en el agua.
El producto recolectado es húmedo.
Riesgo alto con problemas de corrosión.
Se necesita protección contra enfriamiento.
Si no se utiliza gas, hay que calentar para evitar la formación de vapores.
Particulado recogido puede estar contaminado, por lo tanto no puede ser utilizado nuevamente.
Disposición de desperdicios puede ser caro.

## Slide 23: Contenido
Conciencia colectiva sobre Seguridad
Seguridad en Reacciones Químicas
Seguridad en los Gases
Seguridad Biológica
Seguridad en los Nanomateriales
Seguridad en el Area de Energía
Preocupaciones sobre el Ambiente

## Slide 24: Seguridad Biológica
La seguridad biológica se implementa para asegurar el uso seguro y apropiado de materiales biopeligrosos.
Es imperativo tener el entrenamiento apropiado para el manejo y disposición de estos materiales.

## Slide 25: Los niveles 1,2,3’s de la Bioseguridad
Los niveles de Bioseguridad (BSL, por sus siglas en ingles) fueron desarrollados para proveer protección ambiental y personal cuando se maneja material biológico y reactivos químicos.
  BSL-1: apropiados para trabajar con agentes que no causan enfermedades.
  BSL-2: apropiado para trabajar con agentes que presentan riesgo moderado al personal o al ambiente.
  BSL-3: apropiado para trabajar con agentes infecciosos que causan serias enfermedades o la muerte.
Información reciente sobre seguridad se encuentra disponible de parte de OSHA y se puede acceder por internet. www.osha.gov

## Slide 26: Contenido
Conciencia colectiva sobre Seguridad
Seguridad en Reacciones Químicas
Seguridad en los Gases
Seguridad Biológica
Seguridad en los Nanomateriales
Seguridad en el Area de Energía
Preocupaciones sobre el Ambiente

## Slide 27: Seguridad en los Nanomateriales
  Nanotecnología es un campo emergente. Por lo tanto, todavía hay mucha incertidumbre sobre las propiedades únicas de nanomateriales recién manufacturados (que pueden ser utilizados en un futuro comercialmente o en el laboratorio). Estas nanopartículas por lo tanto presentan un riesgo de seguridad ocupacional.
  La Administración de Alimentos y Drogas (“Food & Drug Administration”) aún tiene que determinar si los nanomateriales deben ser tratados diferente a sus contrapartes en escala macro.
  Nanomateriales tienen propiedades diferentes que los materiales a escala macro, sin embargo los MSDS se escriben como si estos materiales tuviesen propiedades a escala macro.
  En estos momentos un reglamento claro y conciso para seguridad en los nanomateriales están siendo desarrolladas por las agencias gubernamentales.

## Slide 28: Seguridad en los Nanomateriales
  El gobierno de E.U. en un esfuerzo conjunto con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, El Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional han publicado una serie de guías y procedimientos para los nanomateriales. Estas notas se encuentran en una sección en este documento.
  Approaches to Safe Nanotechnology: Managing the Health and Safety Concerns Associated with Engineered Nanomaterials
  http://www.cdc.gov/niosh/docs/2009-125/

## Slide 29: Seguridad en los Nanomateriales
  Una referencia adicional se encuentra disponible de la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo:
Workplace exposure to nanoparticles
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/workplace_exposure_to_nanoparticles

## Slide 30: Seguridad en los Nanomateriales
  Práctica en el Trabajo
    Debido a que los nanomateriales son nuevos, normas en relación al manejo todavía deben ser completadas.
    Reglas y políticas están bajo desarrollo para el uso y el tipo de nanoparticulas en el trabajo.
    Hay muchas incógnitas sobre exposición a corto y largo plazo que hay que ser examinadas.
    Hasta que la información no se encuentre disponible, prácticas seguras en el trabajo deben ser utilizadas y aplicadas dependiendo de la información que se encuentre disponible.

## Slide 31: Seguridad en los Nanomateriales EPA: Agencia de Protección Ambiental
EPA dirige los esfuerzos científicos para entender el riesgo potencial a los humanos, vida silvestre y ecosistemas cuando se encuentren bajo exposición de nanomateriales, esos materiales que se producen a nano-escala.
Científicos están estudiando las propiedades únicas de los nanomateriales, determinando los potenciales impactos y desarrollando métodos para evaluar riesgos.
También se explora como estos nanomateriales pueden ser utilizados eficientemente para limpiar o recoger contaminantes que se encuentren en la naturaleza.
www.epa.gov/nanoscience

## Slide 32: Seguridad en los Nanomateriales El Enfoque de EPA sobre la Investigación en Nanotecnología
Identificar fuentes de nanomateriales y cómo deben ser transportados a su destino y cómo la sociedad puede ser expuesta a estos materiales.
Entender como la salud humana y efectos ecológicos pueden asistir para desarrollar evaluaciones de riesgos y desarrollo de métodos científicos para ayudar con las evaluaciones de riesgos.
Desarrollar evaluaciones de riesgo que puedan ser utilizados durante la toma de decisiones para identificar y evaluar riesgos potenciales sobre los nanomateriales.
Prevenir y reducir los riesgos de nanomateriales en el ambiente.
www.epa.gov/nanoscience

## Slide 33: Seguridad en los Nanomateriales Los Intereses de EPA en la Investigación
www.epa.gov/nanoscience

## Slide 34: Seguridad en los Nanomateriales
Los nanomateriales pueden potencialmente entrar en el cuerpo a través del sistema respiratorio.
Pueden incluso estar en contacto con la piel o ser ingeridas. Por lo tanto, hay varias formas de exposición disponibles.
  Estas exposiciones pueden ser de corto a largo plazo.
  Resultados basados en estudios en humanos y en animales indican que nanopartículas en el aire pueden ser inhaladas y depositadas en el tracto respiratorio. Estudios en animales han demostrados que estas nanopartículas también pueden entrar en el torrente sanguíneo y colocarse en diferentes órganos.

## Slide 35: Seguridad en los Nanomateriales
Partículas ultra finas pueden causar enfermedades respiratorias y algunos tipos de cáncer. Enfermedades cardiacas y problemas con el sistema nervioso central han sido asociados a contaminación de nanopartículas en el cuerpo.
  Una partícula de 1 µm pesa 1,000,000 de veces más que una partícula de 10nm. Como la masa de una partícula es tan pequeña, pueden ser suspendidas en el aire por un periodo de tiempo largo e incluso comportarse como si fuese un gas.
  Estas partículas pueden entrar a los pulmones, piel y ojos del cuerpo humano.

## Slide 36: Seguridad en las Nanomateriales
Las siguientes prácticas pueden aumentar el riesgo de exposición a las nanopartículas:
  Trabajar con nanomateriales en medio líquido sin la protección adecuada (e.g. guantes de seguridad).
  Trabajar con nanomateriales en medio líquido mediante transferencia, derrame o en agitación vigorosa.
  Generar nanopartículas en sistemas no cerrados.
  Manejo (pesar, mezclar, aerosol) de nanomateriales en forma de polvo.

## Slide 37: Seguridad en los Nanomateriales
Las siguientes prácticas pueden aumentar el riesgo de exposición a las nanopartículas:
  Cuando el mantenimiento de equipo y procesos de producir nanoparticulas es pobre y la limpieza es mínima.
  Limpieza pobre de sistema de colección de particulado utilizando sistemas de colección para capturar nanopartículas.
  Capturar desechos proveniente de soldar, lijar, taladrar u otras interrupciones mecánicas de los materiales que contienen nanopartículas.

## Slide 38: Seguridad en los Nanomateriales
Medidas de Precaución
Para la mayoría de los procesos y tareas, el control de exposición de nanoaerosoles puede ser controlado utilizando técnicas de ingenierías que se utilizan para reducir exposición de aerosoles generales.
La implementación de un programa de administración de riesgos en los lugares de trabajo donde exista exposición a los nanomateriales, puede ayudar a minimizar el potencial de exposición a nanopartículas.
  Evaluar el peligro que suponen los nanomateriales basados en datos disponibles, característica física y química, toxicología o datos de efectos sobre la salud.
  Educar y entrenar a los trabajadores en el manejo apropiado de nanomateriales.

## Slide 39: Seguridad en los Nanomateriales
Medidas de Precaución(con’t)
Establecer criterios y procedimientos para la instalación y evaluación de controles de ingeniería (por ejemplo, ventilación de escape) en lugares donde exista exposición a nanomateriales
Desarrollo de procedimientos para determinar la necesidad y la selección de equipo de protección personal adecuado (por ejemplo, ropa, guantes, respiradores)
  No hay directrices disponibles actualmente en la selección de ropa u otras prendas de vestir (p. ej., guantes) para la prevención de la exposición cutánea a nanoaerosoles. Sin embargo, algunas normas de ropa incorporan pruebas con partículas de tamaño nanométrico y por lo tanto proporcionan alguna indicación de la efectividad de la ropa protectora.
  Evaluar sistemáticamente las exposiciones para asegurar que las medidas de control funcionan correctamente y que los trabajadores se cuentan con los equipos de protección personal.

## Slide 40: Seguridad en los Nanomateriales
Limpieza y disposición de nanomateriales
  No hay una normativa accesible para la limpieza de derrame o contaminación de nanopartículas en superficies.
  Recomendaciones desarrolladas por la industria farmacéutica para el manejo y limpieza de compuestos farmacéuticos puede ser aplicadas en lugares de trabajo donde se manufacturan o utilizan nanomateriales.
  Protocolos estándares para la limpieza de derrames de particulado incluyen utilizar aspiradores con filtro HEPA, limpiar el particulado con paños húmedos o mojar el particulado antes de pasar el paño para limpiar.
  Derrames líquidos pueden ser limpiados con materiales absorbentes o trampas líquidas.
  Secado y utilizar paños contaminados resulta en una re-dispersión de partículas.
  Métodos de limpieza energéticos como barrido en seco o utilizando aire comprimido debe ser evitado o utilizado con las precauciones necesarias.

## Slide 41: Seguridad en los Nanomateriales
Efectos Observados en Estudios en Animales
  Estudios experimentales en ratas han demostrados que dosis masivas equivalentes de partículas ultrafinas son mas potentes que partículas de tamaño mayor de composición similar, causando inflamación pulmonar, daño en el tejido y tumores pulmonares.
  [Lee et al. 1985; Oberdörster and Yu 1990; Oberdörster et al. 1992, 1994a,b; Heinrich et al. 1995; Driscoll 1996; Lison et al. 1997; Tran et al. 1999, 2000; Brown et al. 2001; Duffin et al. 2002; Renwick et al. 2004; Barlow et al. 2005].
  Estos estudios demostraron que en estas partículas de baja toxicidad y baja solubilidad, la relación de dosis-respuesta es dependiente del tamaño de la partícula y del área superficial que ésta demuestra.
  Además la generación de una superficie oxidativa es un factor importante para la respuesta del pulmón a estas partículas.
  Los estudios indican que para las nanopartículas con propiedades similares la toxicidad de una dosis dada de masa aumentará con la disminución de tamaño de partícula debido a la superficie cada vez mayor.

## Slide 42: Seguridad en los Nanomateriales
Efectos Observados en Estudios en Animales
  Nanotubos de carbono (CNT) son nanopartículas. Son nanomateriales manufacturados y su producción y uso han aumentado recientemente.
  Estudios han demostrado que la toxicidad de CNT puede diferir de otros nanomateriales de composición química similar.
  CNT de una sola pared (Single-walled CNTs (SWCNT)) ha demostrado efectos adversos incluyendo granulomas en los pulmones de los ratones y ratas en dosis donde polvo de carbono (carbon black) no produce estos efectos.
  Ambas SWCNT y polvo de carbono están constituidos de carbonos. Sin embargo SWCNT son únicos, tienen una estructura fibrosa y una química superficial única. Ambos presentan propiedades eléctricas y fortalezas únicas.
  Estudios recientes apuntan a la hipótesis que los CNT se comporten como el asbesto.