## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
© 2013 The Pennsylvania State University
Traducción de Eileen Cruz Pastrana-Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 2 Infraestructura de Procesamiento y de Manufactura
Conferencia 2 Instalaciones

## Slide 3
Infraestructura
* ¿Qué es?
* ¿Por qué la necesitamos en nanotecnología?
Instalaciones
Tipos de Sistemas
* Sistemas Basados en Vacío
* Sistemas Basados en No-Vacío
Resumen de la Unidad
Notes: <number>

## Slide 4: Unidad 2 Infraestructura
Clase 2
Instalaciones

## Slide 5
Introducción
Instalaciones
¿Porqué hacen falta instalaciones especiales?
Tipos
* Estaciones de trabajo limpias
* Estructuras de túnel/bahía
* Cuarto limpio
* Mini-ambientes
Contenido
Notes: <number>

## Slide 6: ¿Porqué hacen falta instalaciones especiales?
Espacio para manufactura
Seguridad
Control de contaminación
Protección de trabajadores y su entorno
Control de procesos
Notes: <number>

## Slide 7: Ejemplos de instalaciones usadas
Estaciones de trabajo limpias
Estructuras de Túnel/ Bahía
Cuartos limpios
Mini-ambientes
Cajas SMIF
http://techon.nikkeibp.co.jp/NEA/archive/200205/183172/
Notes: <number>

## Slide 8: Estaciones de trabajo limpias
Un enfoque en la nanofabricación y la síntesis es crear estaciones de trabajo individuales, tales como extractores químicos con filtros de aire y materiales que no produzcan pelusa (non-shedding materials).
Una habitación grande con las estaciones de trabajo (o los extractores) dispuestas en filas, para que los productos de fabricación se puedan mover a cada estación, sin entrar en contacto con aire "sucio“.
Notes: <number>

## Slide 9: Estaciones de trabajo limpias
Filtros en los extractores limpios se conocen como filtros HEPA (High Efficiency Particle Attenuation).
Los filtros HEPA consisten de grandes fibras porosas, plegadas en diseño de acordeón a un portafiltro.
Permiten el paso de un alto volumen de aire a baja velocidad (90-100 pies/min) y tienen una alta eficiencia de filtración (99.99%).
Notes: <number>

## Slide 10: Diseño de un filtro HEPA
Aire Sucio
Aire Limpio
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 11: Estaciones de trabajo limpias
Un extractor limpio típico tiene un filtro HEPA montado en la parte superior.
Aire “sucio” pasa por el filtro y sale en un patrón laminar.
Una pantalla distribuye el aire que sale sobre el área de trabajo en el extractor.
Este tipo de extractor se conoce como extractor de flujo laminar vertical (VFL, por sus siglas en inglés).
Notes: <number>

## Slide 12: Corte Transversal de un Extractor VLF
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Perfiltro
Abanico
Flujo de Aire
Superficie de trabajo
Filtro HEPA
Aire Limpio
Notes: <number>

## Slide 13: Caja de guantes
Una caja de guantes es una estación de trabajo encerrada que provee una atmósfera inerte.
Un gas (argón, nitrógeno o helio) circula continuamente entre la caja de guantes y el sistema de purificación de gas. El gas se purifica a un valor < 1 ppm en relación a la humedad y el oxígeno.
:

## Slide 14: Componentes básicos de una Caja de guantes
Caja de guantes (glove box)
Espacio de trabajo al vacío en acero inoxidable.
Puerto de guantes/guantes (Glove port/gloves)
Guantes de butilo para trabajo cómodo.
Antecámara (antechamber): Para transferencia de materiales.
Bomba de vacío (Vacuum pump)
para evacuar el sistema
para bombear la antecámara
para limpieza final de los purificadores al terminar el ciclo de regeneración
http://home2.btconnect.com/MBRAUN-UK/technical-guide.htm

## Slide 15
Sistema de Purificación de Gas
Usualmente se logra < 1 ppm de oxígeno
Usualmente se logra < 1 ppm humedad
El purificador se puede regenerar usando una mezcla de los gases hidrógeno y nitrógeno
Panel de Control
Para control central y monitoreo del sistema
http://home2.btconnect.com/MBRAUN-UK/technical-guide.htm
Componentes básicos de una Caja de guantes

## Slide 16: Operación Básica de una Caja de guantes
G : Flujo de gas
Circulación entre la caja y el purificador
F : Filtro de escape
Entrada y salida de los tubos de circulación están protegidas por filtros de aerosol. Los filtros proveen una atmósfera libre de partículas y separan la caja de los purificadores y los tubos
V : Válvulas
Usualmente válvulas electroneumáticas
C : Enfriamiento (intercambiador de calor).
Calor eléctrico al igual que calor de compresión aumenta la temperatura del gas
http://home2.btconnect.com/MBRAUN-UK/technical-guide.htm

## Slide 17
P : Unidad purificadora (regenerable)
Oxígeno: Removido por reacción química con cobre polydispersado
Humedad (vapor de agua): Removido por adsorción en tamiz molecular microporoso
Otros gases: Remueve todos los gases que reaccionan con el Cu o CuO. Atrapa gases que caben en los agujeros de 1.3 nm del tamiz molecular
B : Abanico (unidad de circulación)
Provoca la circulación del flujo de gas. Está encapsulado en un recipiente al vacío
http://home2.btconnect.com/MBRAUN-UK/technical-guide.htm
Operación Básica de una Caja de guantes

## Slide 18: Aplicaciones de una Caja de Guantes
Permite trabajar con organismos anaerobios. (organismos vivos que no requieren oxígeno para sobrevivir y podrían posiblemente reaccionar negativamente y hasta morir, si hay oxígeno presente)
Permite el uso de materiales sensibles al oxígeno o a la humedad
Permite realizar soldadura inerte
Permite la producción de baterías; e.g., las baterías de litio requieren un entorno de producción libre de humedad
Permite la deposición de películas delgadas relativamente libres de contaminación; e.g., Al, Cu, P3HT/PCBM
Puede utilizarse para permitir el trabajo con materiales peligrosos como patógenos en niveles de alta-bioseguridad y material radioactivo

## Slide 19: Aplicaciones de una Caja de Guantes
Permite la deposición de películas delgadas relativamente libres de contaminación; e.g., Al, Cu, P3HT/PCBM
Puede utilizarse para permitir el trabajo con materiales peligrosos como patógenos en niveles de alta-bioseguridad y material radioactivo

## Slide 20: Concepto de Túnel/Bahía
Los extractores limpios son menos populares para un control más estricto de partículas debido al potencial de contaminación inducido por el personal
Este problema de contaminación puede resolverse dividiendo el área de fabricación/síntesis en regiones limpias denominadas "bahías" o "túneles“
Se colocan las estaciones de trabajo en estas bahías/túneles
Notes: <number>

## Slide 21: Concepto de Túnel/Bahía
En este diseño, aire limpio entra en una bahía o túnel desde arriba por filtros HEPA incorporados en el techo
Los materiales son menos vulnerables a la contaminación generada por el personal ya que hay menos trabajadores en el área inmediata
Una desventaja es que la construcción de diseños con bahía/túnel es más costosa que con extractores y estos diseños son menos versátiles que los cuartos limpios, a la hora de cambios en los procesos
Notes: <number>

## Slide 22: Diseño de Túnel/Bahía
Filtros HEPA
Aire Limpio
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 23: El Enfoque de Cuartos Limpios
En pocas palabras, un cuarto limpio es un volumen (una habitación), donde la contaminación se reduce y se controla
Una cuarto limpio está diseñado para reducir al mínimo los contaminantes
Notes: <number>

## Slide 24
Límite de Tamaño y Densidad de
Partículas en un Cuarto Limpio

## Slide 25: Contaminación de Cuarto Limpio
Los humanos son la mayor fuente de contaminación de cuartos limpios.
  Un operador de cuarto limpio, incluso después de una ducha de aire, emite entre 100.000 y 1.000.000 de partículas por minuto. Este número aumenta cuando una persona está en movimiento.
    A dos millas por hora, un ser humano emite hasta 5 millones de partículas por minuto!
El equipo de procesado es la segunda mayor fuente de contaminación de cuartos limpios.
  A menudo equipo de apoyo de procesamiento se coloca
  en el área de apoyo de un recinto limpio
Notes: <number>

## Slide 26: Personal para Cuartos Limpios
Los humanos deben ser aislados tanto como sea posible de los delicados materiales y equipos que se encuentran en un cuarto limpio
El personal debe cubrirse con ropas especiales para cuarto limpio ("traje de conejo") que consiste en una capucha, máscara facial, overoles, botas y guantes
Notes: <number>

## Slide 27: Vestimenta
Muchos procedimientos de vestimenta para cuarto limpio no protegen al usuario de los peligros de éste. Ellos sólo protegen al cuarto limpio de partículas generadas por los usuarios.
Equipo de protección adicional se requiere para ciertos procesos.
Notes: <number>

## Slide 28: Protocolo de Vestimenta
Con excepción de las cubiertas del zapato, la vestimenta para cuartos limpios se produce de arriba hacia abajo:
  Esto se hace para reducir el desprendimiento de partículas
La vestimenta para cuartos limpios se produce en el siguiente orden :
  Cubiertas para los zapatos
  Mascarillas y redecillas
  Capucha
  Traje
  Botas
  Guantes
  Gafas de protección
Notes: <number>

## Slide 29: Ducha de Aire
http://www.clearsphere.ie/products-equipment-accessories.htm#3
http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/clean+room
Notes: <number>

## Slide 30: Estrategia Total para Cuartos Limpios
Esta estrategia emplea un área abierta de fabricación/síntesis
La filtración del aire se lleva a cabo por los filtros HEPA en el techo con retornos en el suelo, para dar un flujo continuo de aire limpio
El flujo continuo de aire limpio permite una recuperación más rápida, que es la cantidad de tiempo que le toma a los filtros devolver el área a una condición aceptable después de una perturbación
Una instalación de clase 1 cambia de aire cada 6 segundos!
Notes: <number>

## Slide 31: Un Cuarto Limpio
Cuarto limpio con patrón de circulación de aire de flujo laminar.
Notes: <number>

## Slide 32: El Cuarto Limpio Moderno
El diseño de un cuarto limpio tradicional es el diseño de un salón de baile, donde los túneles de proceso individuales abren a un pasillo central
Cada cuarto limpio conlleva una compensación entre la limpieza y el costo, pero todos se construyen a partir de un diseño primario
  Un cuarto sellado que se suministra con el aire limpio
  Materiales de construcción que son no contaminantes
  Sistemas para prevenir la contaminación accidental
  Control de vibraciones, para equipos sensibles
Notes: <number>

## Slide 33: Elementos de un Cuarto Limpio
Los cuartos limpios utilizan una serie de técnicas para evitar que la contaminación afecte negativamente al proceso de fabricación/síntesis:
  Alfombras adhesivas
  Control de estática
  Área de vestimenta
  Doble puerta para atravesar
  Presión atmosférica
  Limpieza de zapatos
  Duchas de aire
  Limpieza de guantes
  Áreas de servicio
Notes: <number>

## Slide 34: El Enfoque de Mini-Ambiente
Los crecientes costos de cuarto limpio con rendimientos decrecientes en la efectividad se han traducido en otro concepto de materiales de aislamiento en un ambiente lo más pequeño posible
El problema de cómo encadenar un número de mini-ambientes, de tal manera que un producto nunca se exponga al aire de la habitación se resuelve mediante el transporte de las muestras en un ambiente limpio
Un ejemplo de la aplicación industrial de este enfoque es la interfaz mecánica estándar de Hewlett-Packard (SMIF, por sus siglas en inglés)
Notes: <number>

## Slide 35: El Sistema SMIF
Los sistemas SMIF tienen tres partes principales:
  La cápsula o caja, para el transporte de materiales
  El mini-ambiente aislado en la próxima estación de proceso
  Un mecanismo para la extracción y descarga de los materiales en cada estación sucesiva de procesamiento
Notes: <number>

## Slide 36: El Sistema SMIF
Cápsula aislada al vacío o atmósfera inerte
Láminas en una cinta
Interfaz Mecánica Estándar(SMIF)
Cámaras de proceso
Cámara de carga
Brazo de carga robótica
Sello interno de la cámara principal
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 37: El Sistema SMIF
Los SMIFs tienen la ventaja de:
  Mejor control de temperatura y humedad
  Reducción de las pérdidas de rendimiento debido a la contaminación
Sin embargo, las cápsulas pueden ser demasiado pesadas y caras
Se pueden usar robots ​​para manipular las cajas SMIF, lo que aumenta el costo y la complejidad
Notes: <number>