## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
© 2013 The Pennsylvania State University
Traducción de Eileen Cruz Pastrana-Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 2 Infraestructura de Procesamiento y de Manufactura
Conferencia 3
Información General Sobre Sistemas Basados en Vacío

## Slide 3
Infraestructura
* ¿Qué es?
* ¿Por qué la necesitamos en nanotecnología?
Instalaciones
Tipos de Sistemas
* Sistemas Basados en Vacío
* Sistemas Basados en No-Vacío
Resumen de la Unidad
Notes: <number>

## Slide 4
¿Qué se entiende por un "sistema basado en vacío“?
Algunos ejemplos de sistemas basados en vacío
* Sistemas de procesamiento
* Sistemas de caracterización
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5
Lo que se entiende por un "sistema basado en vacío“?
Public Domain: Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 6
¿Cuál es la ventaja de
"Sistemas Basados ​​en Vacío“?
Seguridad
Ambiente controlado
Control de contaminación
Prevención de colisiones
Protección del medio ambiente, control de afluentes
Public Domain: Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 7: Algunos Sistemas de Procesamiento Basados ​​en Vacío
Sistemas de Deposición
Deposición Física en Fase Vapor (DFV)
Deposición Química en Fase Vapor (DQV)
Grabado en seco
Transferencia de Patrón
Notes: <number>

## Slide 8
Las técnicas DFV transforman materiales básicos (llamados blancos para pulverización catódica) a una fase de vapor utilizando calor (evaporador) o bombardeo iónico físico (pulverización catódica). Los materiales en la fase de vapor son transportados a un sustrato y se condensan en la superficie del sustrato para formar una película delgada.
Normalmente requiere de una presión base de vacío baja para un camino libre medio largo de un material básico (por ejemplo, ~ 100m a 5x10-7 torr). Un camino libre medio largo proporciona películas de alta pureza.
Algunos ejemplos incluyen:
Evaporación
Pulverización
Ablación Laser
Deposición Física en Fase Vapor (DFV)
Notes: <number>

## Slide 9
Fuentes de Calor del Evaporador
Resistiva
Haz de electrones
Inductiva
resistiva
haz de electrones
inductiva
Notes: <number>

## Slide 10
Sistema de Evaporación
Válvula de Ventilación
Válvula Interior
TC1
TC2
Bomba Mecánica
Válvula
Hi-Vac
Válvula de Línea Frontal
Medidor de Iones
Bomba Turbo
Fuente de Energía DC
Sustrato
Obturador
Filamento de Tungsteno
Monitor de Grosor
Public Domain: Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 11
Algunos Ejemplos de Pulverizadores
Fuente de energía
- Pulverización DC
- Pulverización RF
Configuración del Blanco
- Pulverización por Magnetrón
Ambiente de Pulverización
- Pulverización Reactiva
Notes: <number>

## Slide 12
Sistema de
Pulverización Catódica
Obturador
MFC
Blanco
Sustrato
Válvula de Mariposa
Fuente de Energía RF
Ar2
Bomba Mecánica
Bomba Turbo
Medidor de Iones
Condensador de Bloqueo
Ajuste de Impedancia
TC1
TC2
Válvula Interior
Válvula de Línea Frontal
N2
Ventilador/Purga
Public Domain: Generated by CNEU Staff for free use
Notes: <number>

## Slide 13
Sistema de
Ablación de Laser

## Slide 14
Las técnicas DQV descomponen los gases primarios (precursores) utilizando calor, energía RF (plasmas), excitación óptica (por ejemplo, láser). Los gases de descomposición reaccionan químicamente en el sustrato y forman una película delgada.
Algunos Ejemplos de DQV :
- DQV de Baja Presión(DQVBP)
- DQV Mejorada por Plasma (DQVMP)
- DQV Organometálico (DQVOM)
- DQV de Alambre Caliente (DQVAC)
- Deposición de Capa Atómica (DCA)
* La DQV atmosférica no usa vacío
Deposición Química en Fase Vapor (DQV)
Notes: <number>

## Slide 15
DQVBP
Se disocian gases primarios con alta temperatura. Los gases disociados reaccionan químicamente con un sustrato y forman una película.
Una baja presión de proceso mejora la transferencia de masa de los gases primarios.
Provee excelente revestimiento conformado y uniforme
Fácil control de composiciones de aleaciones con excelente pureza
Relativamente lenta velocidad de deposición de película
Se necesita alta temperatura del proceso
Notes: <number>

## Slide 16
DQVBP

## Slide 17
DQVMP
La energía eléctrica (DC o comúnmente RF) aplicada al sistema provoca la disociación de fase gaseosa y la ionización de los gases de origen. Los gases primarios disociados e ionizados (por ejemplo, radicales, iones, átomos y moléculas neutrales) interactúan con un sustrato químico, físicamente formando una película.
Usa relativamente baja temperatura de proceso y una mayor tasa de deposición de película que DQVBP o DQVMP por las interacciones físicas (bombardeo de iones).
Proporciona un revestimiento conformado
La composición de aleaciones es difícil de controlar con precisión.
Notes: <number>

## Slide 18: DQVMP
PECVD cluster system
http://www.appliedmaterials.com/technologies/library/akt-pecvd-system-si-tft-lcd
http://www.dowcorning.com/content/etronics/etronicschem/etronics_newcvd_tutorial3.asp?DCWS=Electronics&DCWSS=Chemical%20Vapor%20Deposition
Notes: <number>

## Slide 19: Algunos Sistemas de Procesamiento Basados en Vacío
Sistemas de Deposición
Deposición Física en Fase Vapor (DFV)
Deposición Química en Fase Vapor (DQV)
Grabado Físico en Seco
Transferencia de Patrón
Notes: <number>

## Slide 20
Grabado físico en seco es una técnica de extracción de material usando un haz de iones o de plasma.
Algunos ejemplos de ese tipo de grabado:
- Grabado por Ión Reactivo (GIR)
- Grabado por Plasma Inductivamente Acoplado (PIA)
Grabado Físico en Seco
http://www.crystec.com/triplae.htm
Notes: <number>

## Slide 21
Grabado por Ión Reactivo (GIR)
La operación básica del GIR es muy similar a la de DQVMP
Las moléculas reactivas de gases (radicales) reaccionan químicamente con el sustrato sólido para producir un producto de grabado volátil.
El bombardeo de iones asiste en la extracción del material, y se pueden utilizar para controlar el perfil del grabado.
Proporciona un grabado de perfil reproducible y variable de isotrópico a anisotrópico.
Notes: <number>

## Slide 22: Grabado por Ión Reactivo (GIR)
http://www.plasmatherm.com/790-rie.html
Estructuras nanocilíndricas de silicio por GIR
Notes: <number>

## Slide 23: Algunos Sistemas de Procesamiento Basados en Vacío
Sistemas de Deposición
Deposición Física en Fase Vapor (DFV)
Deposición Química en Fase Vapor (DQV)
Grabado Físico en Seco
Transferencia de Patrón
Notes: <number>

## Slide 24
Transferencia de los patrones deseados a una capa (típicamente polímero) depositada sobre un sustrato.
Una técnica de transferencia de patrón usando vacío:
  Litografía por haz de electrones
Transferencia de Patrón
Notes: <number>

## Slide 25: Algunos Sistemas de Caracterización Basados ​​en Vacío
Algunos ejemplos
Espectroscopía de Masas de Iones Secundarios (EMIS)
Espectroscopia de electrones Auger (EEA)
Notes: <number>