## Slide 1: Información General sobre Materiales, Seguridad y Equipos para la Nanotecnología ESC 211
Traducción de Eileen Cruz Pastrana-Universidad de Puerto Rico, Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 2 Infraestructura de Procesamiento y de Manufactura
Conferencia 4
Más Información Sobre Sistemas de vacío, Parte I

## Slide 3
Infraestructura
* ¿Qué es?
* ¿Por qué lo necesitamos en la nanotecnología?
Instalaciones
Tipos de Sistemas
* Sistemas Basados en Vacío
* Sistemas Basados en No-vacío
Esquema de la Unidad
Notes: <number>

## Slide 4
Resumen de Sistemas de vacío
Conceptos básicos de vacío
Controladores de flujo masivo (MFC)
Manómetros y válvulas de vacío
Bombas y fugas de vacío
Esquema de las Clases 4 (parte 1), 5 (parte II), y 6 (parte III)
Notes: <number>

## Slide 5
Resumen de Sistemas de vacío
Conceptos básicos de vacío
Controladores de flujo masivo (MFC)
Clase 4 esbozo
Notes: <number>

## Slide 6: Sistemas Basados en Vacío
Como hemos visto, muchos tipos de equipo usan sistemas basados en vacío
¿Por qué? Debido a que son muy útiles para el control de la contaminación y en procesamiento, para controlar el proceso de fabricación
Comprender los sistemas de vacío es muy importante.
Notes: <number>

## Slide 7: ¿Por qué es importante la tecnología de vacío?
Vacío = Limpio
Los procesos basados en vacío son comunes en la nanofabricación debido a que ofrecen una reducción en la contaminación ambiental, las condiciones son reproducibles y el vacío es necesario para la alta proporción de aspecto en el procesamiento con plasma
Notes: <number>

## Slide 8: Vacío
La eliminación de moléculas de gas (aire, humedad y residuos de gas) en un recipiente cerrado para lograr una presión inferior a la atmosférica
Sin este concepto fundamental, muchos procesos comunes en la nanofabricación moderna no existirían. Este proceso no sólo es importante para la transformación material, también es de vital importancia para muchas técnicas de caracterización.
Notes: <number>

## Slide 9
Condición de Vacío | Beneficio
Crear Ambiente Limpio | Elimina las partículas, los gases no deseados, la humedad y los contaminantes
Baja Densidad Molecular | Reduce el número de moléculas en el sistema para reducir la contaminación y la interferencia
Aumentar el Camino Libre Medio | Proporciona la condición necesaria para crear plasma. Afecta la "energía" del plasma.
Notes: <number>

## Slide 10: Rangos de Vacío
El vacío se mide normalmente en Torr (T)
  Presión atmosférica = 760 T
  1 Atmósfera = 760 T
En general, hay tres rangos de vacío:
  Vacío Bajo
  Vacío Alto
  Vacío Ultra Alto
Notes: <number>

## Slide 11: Rangos de Presión
Gama de vacío | Valor Numérico
Vacío Bajo | 760 T - 10-3 T
Vacío Alto | 10- T 10 -3 T
Vacío Ultra Alto |  160-6 T
Notes: <number>

## Slide 12: Resumen del Fenómeno del Vacío
Guozhong, C. Nanomateriales y nanoestructuras. Síntesis, propiedades y aplicaciones. Imperial College Press. Londres. 2006
Notes: <number>

## Slide 13
Para comprender el vacío, tenemos que comprender los gases
El vacío se utiliza para controlar o eliminar gases
Gases y Vacío
Notes: <number>

## Slide 14: Propiedades de los gases
Los gases con igual volumen y presión tienen el mismo número de moléculas.
Los gases son compresibles
Los gases se expanden con un aumento de la temperatura.
Los gases se mezclan completamente.
La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones individuales de cada gas en la mezcla.
Los gases llenan un recipiente completamente, independientemente de la presión y la forma del recipiente.
Notes: <number>

## Slide 15: La Teoría Cinético Molecular de los Gases
Los gases son pequeñas partículas en continuo movimiento, moviéndose a alta velocidad
Su velocidad está influenciada por la temperatura, es decir ν α T1/2
Notes: <number>

## Slide 16: Presión
Una medida de la fuerza ejercida sobre una unidad de área
  La "fuerza" se genera a partir de las colisiones de las partículas del gas
Un sistema al vacío tiene una porción de estas partículas extraídas
  Esto reduce la probabilidad de colisión
  Colisiones reducidas = presión reducida
Notes: <number>

## Slide 17: Teoría de la presión
Presión (P) es la fuerza (F) ejercida sobre una unidad de área (A)
Cuando un átomo de gas choca con una pared, éste rebota con su velocidad y su momentum en una dirección diferente
Dado que el momentum total debe conservarse, éste es transferido a la pared
P = F/A
Notes: <number>

## Slide 18: Teoría de la presión
P
P
Antes de Después de Múltiples colisiones
la colisión la colisión
El momentum P del átomo justo antes de golpear la pared debe ser igual a la suma vectorial del momentum P' del átomo al rebotar más el momentum PW dado a la pared
El bombardeo continuo en la pared por los átomos del gas
produce una fuerza constante en la pared
Dominio público: generada por CNEU personal para uso libre
Notes: <number>

## Slide 19: El Barómetro de Mercurio
Se utilizaba comúnmente para la medición de la presión atmosférica
Funcionaba equilibriando el peso conocido de un fluido (mercurio) contra el peso del aire
Desarrollado a mediados de los 1600's por Evangelista Torricelli
La unidad de presión, Torr, es llamada así en honor de Torricelli
Notes: <number>

## Slide 20: El Barómetro de Mercurio
760
mm
30
pulgadas
Presión media ejercida sobre
la superficie de la Tierra a
nivel del mar
760 mm = 760 Torr
Dominio público: generada por CNEU personal para uso libre
Notes: <number>

## Slide 21: Propiedades atmosféricas
Nuestra atmósfera está compuesta de una mezcla de gases
A nivel del mar se compone de 78,08 % de nitrógeno (N2), 20,95 % de oxígeno (O2), 0,93 % de argón (Ar), y muy pequeñas cantidades de Dióxido de Carbono (CO2), Neón (Ne), Helio (He), Kriptón (Kr), hidrógeno (H2), y Xenón (Xe)
Notes: <number>

## Slide 22
Tipo de Gas en el aire | Símbolo | % Volumen | Presión parcial (Torr)
Nitrógeno | N2 | 78 | 593
Oxígeno | S2 | 21 | 159
Argón | Ar | 0,93 | 7,1
Dióxido de Carbono | CO2 | 0,03 | 0,25
Neon | Ne | 0,0018 | 1,4X10-2
Helio | He | 0,0005 | 4,0X10-3
Krypton | Kr | 0,0001 | 8,7 X10-4
Hidrógeno | H2 | 0,00005 | 4,0X10-4
Xenón | Xe | 0,0000087 | 6,6X10-5
Agua | H2O | Variable | 5 a 50 Torr
Notes: <number>

## Slide 23: Presión atmosférica
El aire que nos rodea ejerce una presión sobre la superficie de la Tierra de 14,7 libras/in2 = 760 Torr
Esta masa de aire empujando sobre la superficie de la Tierra se conoce como presión atmosférica
Notes: <number>

## Slide 24: Camino libre medio (MFP)
La distancia promedio que una molécula de gas recorre antes de que golpee a otra molécula de gas
Cuando la presión se reduce en un vacío, el espacio entre las moléculas del gas aumenta:
  Esto es importante para la generación de plasma, la conformalidad y el control del perfil de grabado
El MFP varía según el rango de vacío
Notes: <number>

## Slide 25
MFP y densidad Molecular frente a presión
Presión | 760 Torr | 1X10-3 Torr | 1X10-9 Torr
# De moléculas/cm3 | 3X1019 | 4X1013 | 4X107
Camino libre medio | 5X10-6 cm | 5 cm | 48 km
Notes: <number>

## Slide 26: MFP y Densidad Molecular
La tabla anterior nos da una perspectiva de diseño del sistema y de problemas por contaminación.
Como puede ver, el camino libre medio puede establecer el tamaño de un instrumento de proceso.
La distancia del camino libre medio también es crucial para entender la disociación en el procesamiento con plasma.
Por lo tanto, entender un vacío es necesario para comprender el procesamiento de materiales y el diseño de sistemas.
Notes: <number>

## Slide 27: Flujo de Gas
Dos tipos de flujo de gas se observan en función de la densidad de las moléculas de un gas en una determinada cámara:
  Viscoso
  Molecular
Notes: <number>

## Slide 28: Flujo Molecular vs Flujo Viscoso
Flujo Viscoso Flujo Molecular
Dominio público: generada por CNEU personal para uso libre
Notes: <number>

## Slide 29: Flujo Viscoso
Las moléculas del gas están estrechamente empaquetadas y están constantemente chocando entre sí
Las moléculas están tan estrechamente empaquetadas que cuando una bomba de vacío elimina algunas de ellas, otras entran rápidamente a ocupar el espacio liberado
Las condiciones de flujo viscoso permiten el movimiento de grandes cantidades de moléculas por unidad de tiempo
Notes: <number>

## Slide 30: Flujo Molecular
Se produce cuando la mayoría de las moléculas de gas se han retirado de la cámara
Las moléculas están tan distantes que ya no tienen ninguna influencia sobre las demás
Estadísticamente hablando, una molécula de gas podría viajar pulgadas, pies, o millas, antes de chocar con otra molécula de gas, dependiendo del nivel de vacío
Notes: <number>

## Slide 31: Flujo Molecular vs Flujo Viscoso
Guozhong, C. Nanomateriales y nanoestructuras. Síntesis, propiedades y aplicaciones. Imperial College Press. Londres. 2006
Transición
Presión (torr)
Viscoso
Molecular
Regímenes de flujo de gas en un tubo como función de las dimensiones y la presión del sistema
Notes: <number>

## Slide 32
Resumen de Sistemas de Vacío
Conceptos básicos de vacío
Controladores de flujo masivo (MFC)
Clase 4 Resumen
Notes: <number>

## Slide 33: Controlador de Flujo de Masa (MFC)
A menudo, se desea introducir gases en una cámara al vacío controladamente
Un MFC controla el flujo de gas en un sistema
Para sistemas pequeños los MFC están clasificados entre 1-100 sccm
Sistemas más grandes necesitan unidades clasificadas SLM
Los MFCs que utilizan transferencia de calor se calibran para el calor específico de un gas. El gas estándar de calibración es el nitrógeno. Si se utiliza otro gas la tasa de flujo se ajusta por un factor de corrección.
Notes: <number>

## Slide 34
Controlador de Flujo de Masa (MFC)
Notes: <number>