## Slide 1
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>

## Slide 2: Unidad 3 Visión General de Materiales
Conferencia 10
Clasificando los Materiales según sus Propiedades Físicas: Propiedades Mecánicas

## Slide 3
Las Unidades Básicas para Hacer Materiales — Átomos
Átomos, Moléculas y Materiales
Modos de clasificar los Materiales
* Tipo de enlace químico
* Orgánico e Inorgánico
* Fase
* Estructura
* Propiedades químicas
* Propiedades físicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 4
Modos de Clasificar los Materiales
* ¿Qué significa “propiedades físicas”?
* Clasificando según las propiedades físicas: Propiedades Mecánicas
Contenido
Notes: <number>

## Slide 5: Propiedades Físicas
Las propiedades físicas son las que se pueden observar sin que la sustancia cambie químicamente.
Una propiedad física es cualquier propiedad del material que describa una interacción con otros materiales o el ambiente que no sea química.
Una propiedad del material puede ser constante o una función de variables tales como temperatura, presión o frecuencia de excitación.
Notes: <number>

## Slide 6: Propiedades Mecánicas
Las propiedades mecánicas describen la respuesta de los materiales a fuerzas externas.
Algunas cualidades mecánicas comunes:
Dúctil
Frágil
Duro
Fuerte
Elástico
Plástico
Notes: <number>

## Slide 7: Resumen
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=S6gu7bzvMqQ
Notes: Video on this slide
<number>

## Slide 8: Estrés
F
F
A
Estrés por Compresión
Estrés por tracción
Dónde: F = fuerza y
A = área
Notes: <number>

## Slide 9: Deformación (Strain)
F
Notes: <number>

## Slide 10: Propiedades Mecánicas
Las propiedades mecánicas generalmente son cuantificadas mediante:
Módulo (elástico) de Young – Y
Módulo Bulk – K
Coeficiente de Poisson – 
Gráfica de tensión vs. deformación
Notes: <number>

## Slide 11: Módulo de Young
El módulo de Young es una medida de la rigidez de un material elástico y es una magnitud usada para caracterizar los materiales. Es definido como la razón de un estrés uniaxial sobre una deformación uniaxial en el rango en que la ley de Hook es aplicable.
El módulo de Young es medido normalmente en unidades Pascal (Pa) o psi.
Notes: <number>

## Slide 12: Módulo Bulk
El módulo bulk se mide normalmente en unidades Pascal (Pa) or psi.
El módulo bulk K es una medida de la contracción de volume de un material sujeto a la compresión hidrostática hid
Notes: <number>

## Slide 13: Coeficiente de Poisson
El coeficiente de Poisson  caracteriza los cambios en las dimensiones laterales que ocurren cuando se aplica una tensión en la dirección x en un material. Esto produce una deformación εx y deformaciones laterales εy y εz. Si el material es isotropico, εy = εz y entonces
Notes: <number>

## Slide 14
La curva tensión-deformación: 1. Resistencia máxima a tracción 2. Punto de deformación plástica 3. Ruptura 4. Región de endurecimiento por tensión
5. Región de estrechamiento. A: Tensión aparente (F/A0) B: Tensión real
From:http://en.wikipedia.org/wiki/Stress%E2%80%93strain_curve
Tensión vs. deformación

## Slide 15: Ensayo de Tracción Simulado
http://www.youtube.com/watch?v=eSJfjXpocLg
Notes: Video on this slide
<number>

## Slide 16: Ensayo de Tracción
Notes: Video takes a few moments to start
<number>

## Slide 17: Curva Tensión-Deformación
http://www.ndt-ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Graphics/Mechanical/StressStrainCurve.gif
1 – Tensión
2 – Deformación
3 – Región elástica lineal
4 – Punto de deformación plástica
5 – Resistencia máxima a tracción
6 – Tracción de ruptura
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
1 – Deformación elástica uniforme
2 – Deformación plástica uniforme
3 – Estrechamiento
4 – Ruptura
Notes: <number>

## Slide 18
Materiales dúctiles – los que se elongan bastante antes de romperse (a temperaturas normales). Pueden absorber mucha energía antes de partirse.
Materiales frágiles – los que se deforman inelásticamente muy poco. Los materiales que se rompen a tensiones relativamene bajas son considerados frágiles.
Materiales Dúctiles vs. Frágiles

## Slide 19: Propiedades Mecánicas
(brittle)
(ductile)
Área = tenacidad
Tensión
Deformación
Acero de alto contenido de carbono (frágil)
Acero de contenido mediano de carbono
el más resistente
el más fuerte
Acero de bajo contenido de carbono (dúctil)
el más dúctil
Notes: <number>

## Slide 20
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012
Módulo de Young de Varios Materiales
Los números en los corchetes están en Pa para materiales blandos, MPa para los resistentes (“tough”) y GPa para los duros.

## Slide 21
El módulo de Young ofrece una escala indicativa para el escrutinio de las propiedades mecánicas de los materiales. Los geles son mecánicamente parecidos a los tejidos cerebral (200 Pa) y muscular (1000-3000 Pa). El polidimetilsiloxano (PDMS), un elastómero* muy común, elastómeros electroactivos, y otras gomas varían de 1 a 100 MPa; polímeros y semiconductores orgánicos tienen módulos en el intervalo de GPa.
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012
* Un elastómero es un polímero con un módulo de Young pequeño y una gran capacidad de deformación en comparación con otros materiales. El término proviene de los polímeros elásticos.

## Slide 22
Los elastómeros tienen un módulo de Young Y pequeño en el intervalo de 1-100 MPa y un Módulo bulk K del orden de 1-10 GPa, que son comparables a los de los polímeros comunes. Tales materiales altamente elásticos se estiran fácilmente al aplicarse fuerzas mecánicas, mientras que su volumen se mantiene constante.
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012

## Slide 23
Sólidos que típicamente tienen módulos de Young grandes y por lo tanto no se pueden estirar mucho reversiblemente sin se deformar plásticamente o romperse. Oro (70 GPa); silicio (150 GPa); uno de los sólidos más duros, el carbono de tipo diamante (DLC, 500 GPa), y uno de los materiales más fuertes conocidos, el grafeno (1000 GPa a lo largo de su plano), completan el espectro de materiales visto en nuestra encuesta.
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012

## Slide 24
Cuando se combinan sustratos elásticos con materiales plásticos o frágiles para hacer los dispositivos, se logran resultados sorprendentes con tales contrastes de propiedades mecánicas. Un sólido duro, cuando está unido a un polímero, puede llegar a ser sorprendentemente deformable.
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012

## Slide 25: Tensiones Más Complicadas
MRS Bulletin, Volume 37, 208, www.mrs.org/bulletin, March 2012
Notes: <number>

## Slide 26: La Escala Puede Afectar a las Propiedades Mecánicas
Gráfica de datos compilados de varios autores para la tensión que inicia la deformación plástica (“yield stress”) vs. el tamaño de grano para el Cu variando desde nanogranos hasta bastante grandes. Las curvas muestran diferentes tendencias cuando el tamaño de grano cae por debajo del tamaño crítico.
M.A. Meyers et al. Progress in Materials Science 51 (2006) Page 449
Notes: <number>

## Slide 27: Debido a los efectos tales como los que se observan en la diapositiva anterior, hay mucho interés en las propiedades mecánicas de los dispositivos de nanoescala y materiales nano-cristalinos.