## Slide 1
Tradución: Prof. Amilcar A. Rincón Charris - Inter American University of Puerto Rico - Bayamon Campus y
Prof. Edwar Romero (Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad del Turabo, Puerto Rico)

## Slide 2
Unidad 5 Herramientas Básicas de Caracterización
Conferencia 1
Herramientas Básicas de Caracterización

## Slide 3: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometry )
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 4: Herramientas Básicas de Caracterización
La humanidad ha estado usando la nanotecnología por más de 2000 años
La razón por la que está siendo conocida es porque ahora podemos “ver” lo que estamos haciendo, lo que nos permite controlar el proceso.
El poder “verlo” se llama caracterización.

## Slide 5: Herramientas Básicas de Caracterización
Esta sección está diseñada para dar una breve introducción a algunas herramientas de caracterización comunmente usadas en micro y nanofabricación.
En el laboratorio se tendrá una demostración de las herramientas, entrenamiento por un ingeniero/científico, y práctica con el equipo.

## Slide 6: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometer)
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 7: Microscopía Óptica
El microscopio óptico es el más antiguo tipo de microscopio y usa luz visible y un sistema de lentes para aumentar o magnificar una imagen.
Debido al tamaño de onda de la luz usada, solamente imagenes con poca magnificación son posibles (1,000x).
Algunos microscopios ópticos pueden ser conectados a cámaras y computadores por ser poco complicado y ser costo efectivo para la detección de defectos.

## Slide 8: Microscopía Óptica
Fuente de Luz
Luz que refleja irregularidades superficiales
Lente
Sustrato
Campo de visión
Toma de Imágenes en Campo Oscuro
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 9: Microscopía Óptica
Toma de imágenes en campo brillante.
Campo de visión
Sustrato
Fuente de Luz
Luz reflejada del substrato.
Distorsión prominente de la fuente de luz debida a irregularidades en la superficie.
Lente
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 10: Microscopía Óptica
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 11: Microscopía Óptica
X
Y
Z
Plataforma
Arreglo de lentes del objetivo.
Muestra
Óptica de visualización
Espejo divisor.
Foto sensor
Monitor
Fuente de Luz
cámara
Arreglo de foto detectores
Detector de fase e intensidad
Recoleción de datos y procesamiento con software.
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 12: Microscopía Óptica
Especificaciones | (CNEU) Leitz Ergolux
Base con ajuste grueso/fino | Illuminador vertical para campo oscuro y brillante
Lámpara de 12V y 100W | Cabeza ergonómica inclinable trinocular
Pareja de oculares de 10x | 
Cambio de lentes motorizada de 5 posiciones | Objectivos de 5x, 10x, 20x, 50x, 100x BF/DF
Plataforma mecánica de 6" x 6" X-Y con placa de cristal | 
Cámara CCD | Software de edición de imágenes
Ventajas | 
Capaz de observar una variedad de muestras | Facilidad de uso
Modos de Campo Oscuro y Brillante | Habilidad de capturar imagenes con la cámara
Desventajas | 
Rango limitado de magnificación (5 – 1000x) | No puede medir profundidad en sustratos con patrones grabados
Software de imágenes requiere ajuste manual | 

## Slide 13: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometer )
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 14: Perfilometría
Típicamente usa una sonda con punta de diamante que hace contacto físico con la superficie para determinar la topografía de la superficie del sustrato.
Usado para medir:
  Grosor de películas
  Topografía de Superficie
  Altura de escalones

## Slide 15: Veeco Dektak 6
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 16: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometer )
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 17: Elipsometría
Elipsometría es una técnica de medición que usa luz de láser para determinar el grosor de una película.
Es una técnica no destructiva y que no hace contacto.
Es el método más popular para medir el grosor de películas

## Slide 18: Elipsometría
Usa luz de láser polarizada de forma lineal de tal forma que cuando es reflejada sobre una muestra se convierte en elípticamente polarizada.
Luz polarizada: ondas de luz con un campo eléctrico (o magnético) orientado (o polarizado) de una manera específica
El cambio de polarización despúes de ser reflejado es medido y el grosor de la película se determina basado en la información:
  Ángulo de reflexión
  Índice de refracción

## Slide 19: Elipsometría
El elipsómetro en el Nanofab (PENN State University) es un Elipsómetro Espectroscopico de Angulo variable.
(Gaertner Scientific L116C Ellipsometer ).
Esto se refiere a la habilidad de la máquina de variar el ángulo de luz incidente, optimizando las mediciones.
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 20: Elipsometría
Plataforma
Cámara/fotodetector
Microscopio
Polarizador
Analizador
Fuente de luz (Láser)
Compensador
Película
Sustrato
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 21: Elipsometría
Especificaciones | Gaertner L115S-8
Fuente de luz láser | Helio-Neón de 632.8 nm (color rojo)
Ángulos de incidencia | 50º y 70º son los más usados
Dimensiones del haz (rayo) | 1.0 x 1.6 mm a 50º y 1.0 x 3.0mm a 70º
Método de Medición | Cuatro detectores de voltaje son usados para determinar el estado de la polarización de la luz del haz/rayo reflejado. Son calculados los parámetros de superficie Psi y Delta, el índice de refracción y el grosor de película
Rango de grosor de películas | 0 a 6000 nm
Exactitud | ± 3 Angstroms
Repetibilidad | ± 1 Angstrom
Índice refractivo | ± 0.005
Modos de barrido | Seleccionable por el operador; 5 puntos, 9 puntos, rejilla XY o mapa de contorno
Etapas de barrido | Rotación con etapas de traslación con motores paso a paso
Control del motor paso a paso (Stepping Motor Drive Source) | Dos ejes, controlador programable; manualmente o controlado por computador
Incremento de barridos | 0.01º rotación por paso ; 0.01 mm translación por paso

## Slide 22: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometer)
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 23: Espectrofotometría
Se utiliza un espectrofotómetro para medir la absorción de la luz, como una función de la longitud de onda.
En el rango ultra violeta visible, los metales de transición, compuestos orgánicos, y nanopartículas pueden ser identificados.
Muy a menudo, los líquidos son el medio de muestra, pero los gases y los sólidos también se pueden utilizar.

## Slide 24: Espectrofotometría
Hay tres componentes principales:
  Una fuente de luz
  Un soporte de muestras.
  Un detector
La luz pasa a través de la muestra y el porcentaje de luz que alcanza el detector se mide y se compara con un control.
Espejos, lentes, fotodiodos, divisores de haz y monocromadores se utilizan para dirigir la luz a través del sistema.

## Slide 25: Gráficas de Espectrofotometría
Air
Bare Substrate
8 sec
16 sec
32 sec
64 sec
Control
Este gráfico muestra espectros de transmisión de varios espesores de deposición de nano arreglos de oro como una función del tiempo de deposición.
Plasmon
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 26: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 27: Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Un microscopio que produce una imagen utilizando electrones retro dispersos o secundarios, generados a partir de un emisor.
El haz de electrones explora la superficie de un objeto creando una imagen.
Consiste de un cañón de electrones que produce electrones, elementos que enfocan y que dan forma a la dirección de un haz de electrones y un sistema de enfoque que direcciona los electrones para que golpeen la muestra dentro de un punto nominal de 2 - 6 nm.

## Slide 28: Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Tiene capacidad de aumento desde 100,000 hasta 300,000x.
Capacidad de resolución posible de 4 a 5 nm.
Se utiliza principalmente para observar defectos y medición de dimensiones críticas (CD).

## Slide 29: Emisión
Se utiliza un cátodo caliente en un SEM.
El cátodo menos costoso es una punta de tungsteno afilada.
LaB6 es un cátodo más costoso y tiene un haz de electrones más nítido.
Un cátodo enfriado con agua fría o magnéticamente ofrece un haz más nítido en un Microscopio de Barrido Electrónico con Emisión de Campo FESEM).
FESEM provee la mejor resolución (hasta ~ 1 nm)

## Slide 30: SEM
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 31: Ejemplo de SEM
Especificaciones | Características del SEM
Filamento | Alambre de Tungsteno
Rango de Voltaje | 2kV - 15kV
Detector de electrones secundarios | Everhart-Thornley
Detector de electrones de retrodispersión | Estado sólido anular
Magnificación | 10x-200,000x
Detector de Rayos X | Análisis elemental
Presión | 10-6 Torr

## Slide 32: Contenido
Introducción
Microscopía Óptica
Perfilometría
Elipsometría
Espectrofotometría (Spectrophotometer)
Microscopio de Barrido Electrónico (SEM)
Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)

## Slide 33: Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
Se utiliza para medir la topografía de superficies.
Escaneo del sistema basados ​​en sondas física a través de la superficie.

## Slide 34: Microscopio de Fuerza Atómica (AFM)
Los microscopios tradicionales se ven limitados por la calidad de la lente y la pérdida de difracción.
Los sistemas con sondas de escaneo no usan lentes; la agudez de la sonda generalmente limita la resolución
Se reúne información de la deflexión de la sonda mediante el uso de un láser y un detector sensible a la posición.

## Slide 35: Configuración Básica de un AFM
Los datos son derivados de la interacción del laser y la sonda.
Note que el tubo de escaneo
mantiene el voladizo (“cantilever”) en posición.
El tubo de escaneo es un material piezoeléctrico.
David Baselt, California Institute of Technology, Copyright © 1993 by David Baselt.

## Slide 36: Posicionando la muestra
El tubo escáner controla la áltura de la muestra.
La interacción del laser con el voladizo permite determinar la altura de la muestra.
Un circuito de retroalimentación mantiene constante la deflexión del voladizo mediante el ajuste de la tensión aplicada al tubo de escáner.
David Baselt, California Institute of Technology, Copyright © 1993 by David Baselt.

## Slide 37: Posicionando la muestra
Tubo Escáner Piezo eléctrico
Arreglo de foto detectores
Red de compresión
Z= f(C)
Topografía de la señal “Z”
Suma
Suma
+
Fuerza deseada
_
+
Error de señal “C”
Voladizo
Dominio Público: Imagen Generada por CNEU Staff para uso libre

## Slide 38: Modo de Operación de un AFM
Un AFM puede ser operado en muchos diferentes modos.
Tres modos serán los más vistos:
  Contacto
  Sin contacto
  Modo de repiqueteo (“tapping mode”)
Cada modo tiene sus ventajas y compensaciones.

## Slide 39: Modo de contacto
En el modo de contacto, la topografía de la muestra se mide mediante el escaneo de la punta, que contacta con la superficie, a través de la muestra.
Este es un modo popular.
  Se puede crear fuerzas de fricción considerables y puede dañar la muestra.

## Slide 40: Modo sin contacto
En el modo sin contacto, el instrumento detecta las fuerzas de atracción de Van der Waals entre la superficie y la sonda que se mantiene por encima de la superficie.
Este modo tiene una resolución menor que la de modo de contacto.
Elimina el daño a la superficie.

## Slide 41: Modo de repiqueteo
En este modo, el voladizo se excita cerca de su frecuencia de resonancia por un accesorio externo de cerámico piezoeléctrico.
Las frecuencias de resonancia son tipicamente desde los 15 kHz a 500 kHz.
A medida que la punta se aproxima a la superficie, aumenta las fuerzas de atracción, lo que lleva a una disminución de la frecuencia de resonancia.

## Slide 42: Veeco DI CP-II AFM System
DI CP-II SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE | 
System Configurations | 
Probe Head | Operates in C-AFM, NC-AFM, IC-AFM, LFM, and STM modes. Operation in other modes (e.g., FMM, SThM) requires purchase of optional toolkits.
Measurement Performance | 
Standard | 
Scanner | Large Area (~90 µm) piezoelectric scanner
Scan range | Maximum lateral scan range: ~90 µm. Maximum vertical scan range: 7.5 µm.
Control solution | Maximum DAC lateral resolution: 0.0013 Å. Maximum DAC vertical resolution: 0.009 Å
Microscope Stage | 
Translation range | 8 mm x 8 mm.
Sample size | 50 mm (w) x 50 mm (l) x 20 mm (h).
Tip-sample approach | Automatic with 3 independent stepper motors
Optical microscope | On-axis microscope with color video monitor for probe tip and sample view. 5:1 zoom, up to 3,500X magnification. Standard 20X objective
Acoustic isolation | Optional acoustic isolation chamber.
Workstation | 
AEM | 20-bit DACs for x, y, and z axes.
Public Domain: Image Generated by CNEU Staff for free use