## Slide 1
Introducción a la Nanotecnología
Módulo #4
La singularidad de la nano escala
Copyright 2009 The Pennsylvania State University
La nanotecnología está impactando todas las cosas
© patton brothers illustration (www.pattonbros.com)
Traducción: Prof. Esteban Rosim Fachini – Universidad de Puerto Rico – Recinto de Río Piedras
Notes: <number>
There is a glossary that comes along with this set of modules. Each term in blue print in every module is defined in this glossary.

## Slide 2
  Este módulo es parte de una serie diseñada para ser utilizada por profesores de instituciones de educación superior en talleres y cursos para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones. No hay ningún significado particular para el sistema de número de módulo.
  Esa serie fue auspiciada en parte por:
  The National Science Foundation
  Grant # DUE 0532646 and DUE 0802498
  and
  The Pennsylvania Department of Community and Economic Development
  Grant # C000029471 and C000036659
  Cualquier comentario, resultados y conclusiones o recomendaciones expresadas en este material son los del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de la National Science Foundation o de “Pennsylvania Department of Community and Economic Development”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 3: Glosario
A lo largo de estos módulos encontrarás palabras y términos impresos en color azul. Estas palabras y términos se definen en el Glosario (glossary.html), que se puede abrir haciendo clic aquí.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 4
  Como veremos, nuevas puertas se abren a la nano-escala:
  Ocurren nuevos fenómenos y nuevas oportunidades se tornan accesibles
“Algunas veces vale la pena ser pequeño”
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 5: Contenido
Algunas de las características particulares de la nanoescala
Algunos ejemplos del impacto de estas características
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 6: Contenido
Algunas de las características particulares de la nanoescala
Algunos ejemplos del impacto de estas características
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 7: Algunas Características Exclusivas de la Nanoescala
Obviamente el tamaño es muy pequeño – ¡pero su impacto es inmenso!
Gran relación de superficie a volume – lo que resulta en que muchos, sino la mayoría, de los átomos están en la superficie
Las fuerzas de corto alcance en la superficie dominan sobre las fuerzas macroscópicas – por ejemplo, la gravidad (una fuerza macroscópica) no es importante
Los efectos cuánticos son importantes
Las propiedades de onda de la luz son importantes
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 8: Algunas Características Exclusivas de la Nanoescala (continuación)
Los tamaños corresponden al de las estructuras básicas biológicas
Los tamaños corresponden al de las macro-moléculas
Posibilita configuraciones exclusivas para los enlaces químicos
Rango de tamaño en que las moléculas pueden auto ensamblarze
Surgimiento de nuevas epistemologías (a través de la nanotecnología estamos aprendiendo a ver el mundo con nuevos ojos)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 9: Contenido
Algunas de las características particulares de la nanoescala
Algunos ejemplos del impacto de estas características
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 10
Tamaño realmente pequeño
R (radio)
Se puede encajar muchas “cosas de tamaño nanométrico" juntas con poco espacio entre ellas
Se puede lograr un gran número de “cosas nanométricas” por volumen
O, se puede lograr un gran número de ellas por área
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 11
Un ejemplo del impacto de esta característica: enormes cantidades por unidad de área
El enorme número de nano transistores por unidad de área de la tecnología actual para la fabricación de los circuitos microelectrónicos hace posible que los circuitos realizen más funciones más rápidamente.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Mick Feuerbacher, December 2005.
Copyright Matco Services Inc. www.materialsforum.com
Notes: <number>

## Slide 12
Gran razón de superficie a volume
R
Razón = 3/R
Esta razón es muy grande cuando R es muy pequeño
Razón =
4πR2_
4/3πR3
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 13: Impacto de la enorme razón de superficie a volumen
Percentual de Átomos en
la Superficie
Diámetro (nm)
Esta figura muestra la relación inversa entre el tamaño de las partículas y el número de átomos de la superficie. Cuando una partícula se hace más pequeña, un porcentaje cada vez mayor de los átomos que forman la partícula estarán en la superficie.
Debido a que el número de átomos o moléculas en la superficie de una partícula influye en las interacciones química y fisica de la partícula con su entorno, este porcentaje es clave para definir las propiedades químicas y biológicas de las nanopartículas.
Figura 1 de Andre Nel, Tian Xia, Lutz Mädler y Ning Li., SCIENCE Vol.311. p. 622 (2006).
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 14
Figura impresa con permiso de Buffat y Borel, “Phys Rev. A” Volume 13, p 2287 (1976). Copyright 1976 por la American Physical Society.
Un ejemplo del impacto de esta característica: Temperatura de Fusión
Datos para el Oro
La temperatura de fusión disminuye con la disminución de tamano de la nanopartícula porque una mayor cantidad de átomos estarán en la superficie. Esto hace sentido visto que los átomos en la superficie están enlazados de modo distinto que en el interior del material.
Diámetro de partícula en Angstroms
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 15: Fuerzas de Corto Alcance Superficiales Dominan sobre las Fuerzas Macroscópicas
La importancia de las fuerzas macroscópicas disminuyen con la disminución del volumen
Las fuerzas de corto alcance superficieales aumentan con la disminución del volumen
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 16: Fuerzas de Corto Alcance Superficiales Dominan sobre la Gravidad
La importancia de la Gravedad disminuye con la disminución del volumen
Las fuerzas de corto alcance superficiales aumentan con la disminución del volumen
gravedad
gravedad
Fuerzas de
corto alcance
superficiales
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 17: Un ejemplo del impacto de esta característica: Suspensiones Coloidales
Las nanopartículas coloidales en las suspensiones arriba nunca se decantarán (mientras no haya fuerzas superficiales que las aglomeren. Si se aglomeraran, aumentaría el volumen de la partícula y se posibilitaría que la fuerza de la gravedad se tornara significativa)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
“Electronic Imaging & Signal Processing: Improving biomedical imaging with gold nanocages” by Younan Xia and Sara E. Skrabalak. 12 May 2008, SPIE Newsroom. DOI: 10.1117/2.1200705.1135

## Slide 18: Emergencia de Efectos Cuánticos
Los electrones sólo pueden tener ciertos niveles de energía en los átomo según la mecánica cuántica.
Nanopartículas de semiconductores pueden comportarse como átomos sintéticos y tener solamente ciertas energías permitidas para sus electrones.
La diferencia de energía entre estos estados energéticos permitidos en las nanopartículas aumentan según disminuye R
R
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
Bigger energy differences between allowed energies as R gets smaller means larger energy photons are emitted when electrons relax from the higher (excited) energy band to the lower (ground state) energy band. Higher energy photons means shorter wavelength light.

## Slide 19: Un ejemplo del impacto de esta característica: Puntos Cuánticos (Quantum Dots) de Semiconductores Cuando excitados por la luz, los quantum dots fluorecen (reemiten la luz). El tamaño y composición de los quantum dots a nanoescala establecen el color de la luz que ellos reemiten.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Evidenttech.com

## Slide 20: Importancia de las Propiedades de Onda de la Luz
El largo de onda  de la luz visible light es mucho mayor que el tamaño R de las nanoestructuras.
Por causa de esto, la luz se dispersa y difracta cuando interacciona con las nanoestructuras
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 21: Un ejemplo del impacto de esta característica: Cristales Fotónicos Nanoestructuras sintéticas pueden hacer la luz girar bruscamente 90 grados, como se ve abajo
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Reproduced with permission of the MRS Bulletin. www.mrs.org/bulletin

## Slide 22: Escamas de las Mariposas
20,000 x
5000x
220x
1x de magnificación
Otro ejemplo de un impacto de esta característica
Las nanoestructuras pueden causar la dispersión y la difracción diferenciada para los diferentes colores de luz en el espectro. Estes efectos son usados en la naturaleza, por ejemplo, para generar los colores vistos en las alas de las mariposas.
Militaries Study Animals for Cutting-Edge Camouflage. James Owen in England for National Geographic News March 12, 2003, Proc. R. Soc. Lond. B (1999) 266, 1403-1411
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Notes: <number>
We have already seen that Nature has a number of ways to create colors. In these modules we have so far seen (1) metal nanoparticle plasmom behavior which gives rise to color, (2) single electron transitions in semiconductor nanoparticles which gives rise to color, and now (3) geometric interference effects which also can give rise to color.

## Slide 23: Tamaños Correspondientes a las Estructuras Biológicas Básicas
Ahora podemos fácilmente hacer estructuras en el rango de tamaño de 1 a ~100nm.
Este es el rango de tamaño de muchas estructuras importantes en los sistemas biológicos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 24
La célula es una estructura compleja con muchos compartimientos y organelas que poseen funciones propias e interdependientes. Muchas de las estructuras celulares (por ejemplo, lo poros) y, naturalmente, el DNA y el RNA son estructuras a nanoescala. Ahora podemos hacer estructuras tan pequeñas como estas estructuras celulares.
Un ejemplo del impacto de esta característica:
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Public Library of Science, “The Intersection of Biology and Materials Science” by George M. Whitesides and Amy P. Wong Vol. 31, p. 23.

## Slide 25
Golovchenko, Branton, et. al. (Harvard Nanopore Group)
Secuenciación de DNA mediante conductancia a través de un nanoporo iónico.
Otro Ejemplo: Estructuras que “leen”el DNA
Ahroa se puede construir estructuras tan pequeñas que, por ejemplo, pueden forzar el DNA a alinearse en una hebra sencilla para pasar a través de la misma estructura
Entonces usamos un cambio en una señal eléctrica para “leer” el DNA mientras este atravesa la estructura
DNA
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 26
DNA: tiene un largo de millones de átomos pero su ancho mide apenas 2.5 nm
Las nanoestructuras pueden tener el tamaño de las macromoléculas
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
The Chaim Weizmann Institute of Chemistry, and the Fritz Haber Research Center for Molecular Dynamics, The Hebrew University of Jerusalem.

## Slide 27
Ahora podemos hacer versiones de motores encontrados en la Naturaleza, como este. Miosina V (en azul), una proteina motora celular, introduce materiales en la célula moviéndose a través de los filamentos de actina (en rojo). Su “zancada” mide 37 nanómetros, como ha revelado el uso de un fluoróforo (óvalo multicolorido). [Ilustración de PrecisionGraphics.com]
Ahmet Yildiz, Joseph N. Forkey, Sean A. McKinney, Taekjip Ha, Yale E. Goldman, Paul R. Selvin: Myosin V Walks Hand-Over-Hand: Single Fluorophore Imaging with 1.5-nm Localization. Science. 2003. Vol. 300. p.2061
Un ejemplo del impacto de esta característica:
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 28
Configuraciones exclusivas para los enlaces químicos
Nanotubos de carbono
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Odom et al, J. Phys. Chem. B104, 2794 (2000). Copyright Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. Reproducido con permiso.

## Slide 29: Un ejemplo del impacto de esta característica: concreto super reforzado hecho con CNTs
Nanotubos de carbono dispersados entre pequeños granos de cemento
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
S Bulletin, Vol. 31. P. 23, January 2006 Makar, J. M Beaudoin, J.J/NRCC-46618 http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/ircpubs. Reproducido con el permiso del Ministerio de Trabajos Públicos y Servicios Gubernamentales de Canadá, 2009.
Notes: <number>
CNTs = carbon nanotubes

## Slide 30
Auto Ensamblado Molecular
Un ejemplo: una mezcla de dos moléculas poliméricas pueden ser inducidas a auto ensamblarse, bajo la influencia del calor, en una estructura con una fase hecha de un solo tipo de moléculas y otra fase hecha sólo de las moléculas del segundo tipo
La región blanca es la fase hecha solamente de las moléculas del tipo 1
La región negra es la fase hecha solamente de las moléculas del tipo 2
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Courtesy of CNEU

## Slide 31
Nuevas maneras de ver coisas
Las puntas a nanoescala en los microscopios de
rastreo (SPM) hasta nos permiten “ver” los átomos
Actual Atoms!
IBM Research Division
M.F. Crommie, C.P. Lutz, D.M. Eigler. Confinement of electrons to quantum corrals on a metal surface. Science 262, 218-220 (1993).
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 32: Ejemplos del impacto de esta característica: nuevos instrumentos para observar
Técnicas basadas en haz de electrones
TEM (Microscopía de Transmisión Electrónica)
SEM (Microscopía de Rastreo Electrónico)
Técnicas de rastreo basadas en sondas a escala nano
  AFM (Microscopía de Fuerza Atómica)
STM (Microscopía de Efecto Túnel)
NSOM (Microscopía óptica de campo cercano)
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University
Cortesía del Evans Analytical Group®
Notes: <number>
Tools and the size range they can “see” at

## Slide 33: Contenido
Algunas de las características particulares de la nanoescala
Algunos ejemplos del impacto de estas características
Ideas claves
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 34: Ideas claves
Las nanoestructuras son extremadamente pequeñas – tan pequeñas que la fuerza de la gravedad no es importante en el mundo de la nanoescala
Las nanoestructuras tienen una relación área/volumen muy grande, que afecta sus propiedades, desde su actividad química hasta su temperatura de fusión
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 35: Ideas claves (Continuación)
3. Las nanoestructuras son tan pequeñas que los fenómenos cuánticos pueden ser muy marcados
4. Las nanoestructuras son tan pequeñas que los fenómenos derivados de las propiedades de onda de la luz (física de la óptica) pueden observarse muy fácilmente
5. Las nanoestructuras son tan pequeñas que ellas pueden hacer enlaces químicos exclusivos
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 36: Ideas claves (Continuación)
6. Las nanoestructuras son tan pequeñas que su tamaño corresponde al de las macromoléculas
7. Las nanoestructuras son tan pequeñas que su tamaño corresponde al de las estructuras biológicas básicas
8. La nanotecnología nos ha proporcionado nuevas herramientas para ver el universo en que vivimos, lo que nos ha llevado hacia nuevas epistemologías
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University

## Slide 37
Este módulo, producido por el Center for Nanotechnology “Education and Utilization at
The Pennsylvania State University”,
es uno de una serie desarrollada para introducir la nanotecnología y sus aplicaciones a una amplia audiencia.
Cada módulo, sus fichas de componentes visuales y el Glosario de acompañante son derechos autorales (Copyright 2009) de
“The Pennsylvania State University”.
Todos los derechos están reservados.
Copyright April 2009 The Pennsylvania State University